## Slide 1: Principali inquinanti presenti nell’aria
Polveri: sostanze cancerogene, irritanti, tossiche e allergizzanti
Ossidi di azoto (NOx) sono gas irritanti
Ossido di carbonio (CO) impedisce il trasporto dell’ossigeno alle cellule
composti organici volatili (C.O.V.) cancerogene, irritanti, tossiche
Ossido di zolfo: è un gas irritante

## Slide 2: Prevalenza dell´asma e della rinite allergica in adulti abitanti a Verona e nelle campagne vicino Verona
C Campello, M Ferrari, A Poli et al. Arch Chest Dis 1998

## Slide 3: Stima del numero di morti e malattie attribuibili all´effetto a breve termine dell’inquinamento atmosferico a Napoli (MISA2 2004)
N° di morti per effetti acuti 444 (162-697)
N° di ricoveri 627 (459-845)
N° di bronchiti acute 6.235 (4081-7073)
N° di visite al P.S. per asma
nei bambini (0-14 anni) 6.055 (5646-6454)

## Slide 4: Kunzli et al. The Lancet 2000
 | Rischio relativo | casi per 10mcg/m3 PM10 | casi per 40mcg/m3 PM10 | casi per Napoli (45 mcg/m3)
Mortalità totale (>35a) | 1.043 | 350 | 1.400 | 1.600
Ricoveri m.respiratorie | 1.013 | 180 | 720 | 850
Ricoveri m.cardiache | 1.013 | 350 | 1.400 | 1.600
Incidenza bronchite cronica (adulti>25a) | 1.098 | 410 | 1640 | 1900
Episodi bronchite (bambini<15a) | 1.306 | 4.500 | 18.000 | 24.500
Attacchi asma (adulti >25a) | 1.039 | 6300 | 25.200 | 28.500
Attacchi asma (bambini<15a) | 1.044 | 2500 | 10.000 | 12.000
Stima degli effetti sanitari del PM10 su 1 milione di persone e applicazione di tali stime alla situazione napoletana

## Slide 5: % di morti per tumore attribuibili all’inquinamento atmosferico 6% (1 – 15%) cioè 6.000-8.000 all’anno in Italia % di morti per broncopatie croniche 20% Cioè 7.000 all’anno in Italia Stima delle morti totali da inquinamento atmosferico in Italia: 30.000-40.000 all’anno
Danni non acuti dovuti all’inquinamento atmosferico

## Slide 6: Principali fonti di emissione (%) fonte ANPA
fonti | PM10 | NOX | SOX | CO | CO2 | CONV
trasporti | 32 | 53 | 3 | 72 | 24 | 77
altri trasporti | 17 | 11 | 0 | 6 | 3 | 7
centrali | 5 | 18 | 68 | 0 | 30 | 0
industrie | 27 | 11 | 25 | 10 | 27 | 2
riscaldamento | 10 | 6 | 3 | 7 | 16 | 5

## Slide 7: Inquinanti emessi per trasportare un passeggero per 1 Km in Italia (1,2 auto, 15 autobus, 1 ciclomotore) (fonte: APAT 2004)
 | CO | NO | PM10 | COV
Auto non catalitica | 50 | 1,3 | 0,7 | 5,6
Auto euro 1 | 15 | 0,6 | 0,2 | 1,5
Bus non catalitico | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 1,5
Bus euro 1 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 1,3
Ciclomot. non catalit. | 14,5 |  |  | 8,8
Ciclomot. euro 1 | 5,2 |  |  | 4,0
Metrò (T.E. 1989) | 1 |  |  | 0,2

## Slide 8: Consumo d'energia per trasportare una tonnellata per un Km (gep/t/km) (Trasport and enviroment 1998)
Camion | 35-150
Ferrovia | 12-18
Nave | 5-10

## Slide 9: Stima dei costi esterni in euro del trasporto di 1000 passeggeri per un Km
 | Inquinamento atmosferico e incidenti (Trasport and enviroment USA 1998) | Inq. atmosferico e acustico, incidenti, ore perse (AdT Italia 2002)
Automobile | 30 | 80,8
Aereo | 19 | 40,0
Treno | 4,5 | 30,6
Stima del costo dell’inquinamento dovuto al trasporto su gomma: 37.000 milioni di euro (ExternE 2002)

## Slide 10: Costo del trasporto di 1000 tonnellate di merci per un Km
 | Inquinamento atmosferico e incidenti (Trasport and enviroment USA 1998) | Inq. atmosferico e acustico, incidenti, ore perse (AdT 2002)
Camion | 13 | 80,4
Nave | 11 | 
Treno | 5 | 50,2

## Slide 11: % di merci trasportate su ferrovia
 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995
Italia | 24 | 13 | 9 | 9
Francia | 44 | 31 | 30 | 24
Germania | 34 | 27 | 28 | 22
Spagna | 22 | 10 | 8 | 8
Regno Unito | 27 | 15 | 9 | 8
Svizzera | 63 | 47 | 48 | 50
Svezia | 42 | 37 | 38 | 38

## Slide 12: Spesa per investimenti in conto capitale in infrastrutture di trasporto tra il 1970 e il 1995 in Italia (totale 165.000 miliardi di lire)
Strade | 56 %
Ferrovia | 35 %
Porti | 11 %
Aeroporti | 8 %

## Slide 13: Chi paga i costi dell´auto?
Gettito fiscale totale del trasporto su gomma nel 2004: 58 miliardi di euro
Spesa pubblica per l´intero sistema dei trasporti: 40 miliardi di euro
Costi esterni del trasporto su gomma 84 miliardi di euro
Deficit 66 miliardi (124 – 58 = 66)
Fonti: ACI, MdT, AdT: anno 2004

## Slide 14
In 10 anni il parco autovetture è aumentato del 20%
35 milioni di autovetture, 4 milioni di autocarri, 9 milioni di motocicli. Un veicolo ogni 1,2 abitanti
L’Italia è al 2° posto per auto/abitante e al 1° posto per auto/Km2
A Napoli 5.241 auto/km2
Londra | 5.100
Monaco | 3.000
Roma | 110
Offerta di trasporto pubblico (milioni di postiKm per anno/km2 )

## Slide 15: 1) rinnovo parco auto e moto da convenzionale ad euro 1 e 2 2) rinnovo del parco veicoli pubblici da convenzionale ad euro 1 e 2 3) aumento dei fattori di occupazione: auto da 1,2 a 1,7; moto da 1 a 1.2, autobus e tram da 15 a 18 (APAT 2004)
 |  | NOX | VOC | CO | PM10 | CO2 | SOX | NH3
Scenario 1 | Min | 27 | 52 | 29 | 32 | 8 | 0 | 0
 | Max | 45 | 61 | 40 | 54 | 4 | 0 | 0
Scenario 2 | Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Max | 16 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3
Scenario 3 | Min | 24 | 13 | 22 | 13 | 25 | 24 | 29
 | Max | 29 | 24 | 27 | 21 | 28 | 28 | 30
Valori minimi e massimi di riduzione delle emissioni per tre scenari:

## Slide 16: Che fare?
contrastare ogni forma di finanziamento al trasporto privato
smettere di costruire nuove autostrade, ponti, trafori, tangenziali, svincoli, parcheggi
promuovere reti di trasporti pubblici comodi ed efficienti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale
attuare una politica urbanistica che contrasti la “cittá spuzzata”, il pendolarismo, la mobilitá eccessiva
favorire la pedonalitá e la ciclabilitá

## Slide 17: Cosa possiamo fare noi?
diffondere queste conoscenze
sostenere le organizzazioni che si battono per una mobilità sostenibile
non farsi prendere dalla “automobilite” e curarsi si è affetti da tale “grave patologia”
fare pressione su Comune, Regione, Provincia per una mobilità sostenibile
opporsi ai progetti di costruzione di nuove strade, tangenziali, tunnel, parcheggi
pretendere una politica che incentivi fortemente il trasporto collettivo e il trasporto merci su ferro e su acqua

## Slide 18: Grazie
Pio Russo Krauss
cedras@aslna1.napoli.it